Трансформаторы изготавливаются                            Электрическая прочность изоляции:

в соответствии с ГОСТ 14233-84.                            - первичная-вторичная 4000 В

Механическое крепление с помощью винтов.         - первичная-магнитопровод 4000 В

- вторичная, вторичная-магнитопровод  600В

Класс трудногорючести по НВ или V-0                    Напряжение питания 220 В ( 10%.

Класс нагревостойкости  120 С(Е).                            Частота 50 Гц ( 0,5.

Вид климатического исполнения по

ГОСТ 15150-69 – УХЛ 4.2

### Электрические параметры трансформатора

| Типоно-минал тр-тора | Тип пластины | Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки,В | Ток вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, А | Габаритные размеры, mm LxBxH Установ. р-ры, mm a x b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность 90,0 В А, масса 1,7 кг |
|  |  | II, II’ | II, II’ |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| ТП 129-1 ТП 129-2 | ШI 22 | 12,4 10,8 | 4,2 3,2 | 66,7х60х63,8 44х55 |

# Схемы  трансформаторов

Технические параметры трансформаторов могут быть изменены в пределах существующей мощности.

# Text boxes

Открытое акционерное общество

Трансформаторы

питания

на пластинчатых

магнитопроводах

ТП 129

ТП 129

ТП 128